Grupa

| 1 | Jaka jest moc odbiornika o oporze 25( na poniższym schemacie? a) 64W b) 50W c) 40W d)25W |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Odcinek 50 metrowy drutu stalowego ma oporność 10(.Jak długi jest inny odcinek tego drutu , skoro wiadomo , że ma 200(? a) 1000 m. b) 750 m. c) 400 m. d) 2,5 m |
| 3 | Opór całkowity układu pięciu identycznych oporników połączonych równolegle wynosi 10( Ile wynosi opór jednego opornika? | A) 0,5( b) 2 ( c) 50 ( d)24( |
| 4 | Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku amperomierz 1 wskazuje 10A, to amperomierz 2 wskazuje: A) 5A b) 10A c)20A d) 40 A |  |
| 5 | Jakie napięcie panuje na zaciskach silnika elektrycznego, który w czasie 1 sekundy wykonuje pracę 0,5J? Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie silnika wynosi 2A, a straty energii pomijamy. a) 0,25V b) 1V c) 2,5V d) 4V |
| 6 | Akumulator może dostarczać prąd o natężeniu 2 A w ciągu 10 godzin. Jaki ładunek przepływa w tym czasie przez obwód ? a) 5 kC b) 7,2 kC c) 20 kC d) 72 kC |
| 7 | Ile wynosi opór zastępczy przedstawionego układu oporników 0,5 ( 2 ( 6( 18( |  |
| 8 | 2.Jak nazywa się wielkość fizyczna informująca o tym ,jaki ładunek przepływa przez pokój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu? A.Ładunek elektryczny. B.Opór przewodnika C.Natężenie prądu. D )Napięcie i natężenie prądu. |
| 9 | Ile energii zużywa w ciągu 6 minut świecenia żaróweczka do latarki zasilana napięciem 3,5 V i pobierająca prąd o natężeniu 0,2 A? A) 252 J B ) 42 J c) 4,2 J d) 2,52 J |
| 10 | Przez żarówkę podłączoną do napięcia 4 V płynie prąd o natężeniu 0.4 A. Jaki jest opór żarówki jaka jest w niej moc prądu A) 10( 10W B)10( 1,6W C)1,6( 10W D)1.6( 1.6 W |
| 11 | Spiralę grzejnika elektrycznego o stałym oporze 44( podłączono do źródła napięcia 220V.Ile wynosi Natężenie prądu w spirali? A )5 A B) 0,2 W C) 5 W. D) 0,2 A. |
| 12 | Jakie napięcie panuje na zaciskach kolejnych żarówek (od lewej do prawej) w obwodzie przedstawionym na rysunku. 2220 V, 220 V, 220V 120V, 120 V, 120V 120V, 80 V, 40V 40V,60V, 120V |  |
| 13 | W jaki sposób połączone są ze sobą w domowej instalacji elektrycznej lampka biurkowa ,komputer i radioodbiornik ? a) Wszystkie urządzenia szeregowe. b) Wszystkie urządzenia równolegle. c) Lampa biurkowa i radioodbiornik równolegle , a komputer szeregowo. d) Dowolnie. |
| 14 | Domowa instalacja elektryczna (220V)zabezpieczona jest bezpiecznikiem 16A.Jaką maksymalną moc prądu można pobierać w tym mieszkaniu? a) 3,52 kW b) 14 kW c) 16 KW d) 220 kW |
| 15 | Jaki ładunek przepływa w czasie 3 sekund przez opornik o oporze 3( podłączony do napięcia 6V? A) 36C B) 9C C) 6C D) 1C |
| 16 | Drut o oporze 12 ( skrócono o ¼.Jaki jest opór skróconego drutu.? a)3(. b) 9(. c)11,75(. d)48(. |