| 1. |  | Co się stanie gdy do wiszącej na nici aluminiowego pierścienia zbliżono szybko magnes. Jak zachowa się w tej sytuacji pierścień żelazny. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Do zwojnicy zbliżono magnes sztabkowy tak, jak na rysunku. Jak nazywa się prąd powstający w zwojnicy określ jego kierunek. |
| 3 | Przez ramkę, umieszczoną w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes w kształcie podkowy, płynie prąd stały. Na ramkę działa para sił skierowanych jak na rysunku. Określ kierunek prądu w ramce oraz bieguny źródła napięcia przyłożonego do punktów A i B |  |
| 4 |  | Zaznacz kierunek prądu w zwojnicy na rysunku po zamknięciu wyłącznika. Określ bieguny magnetyczne tej zwojnicy |
| 5 | Przewodnik wygięty tak jak na rysunku umieszczono między biegunami magnesu w kształcie podkowy i przepuszczono prąd elektryczny. Na podstawie rysunku określ kierunek i zwrot działającej na przewodnik siły. Jak nazywamy tą siłę? |  |
| 6 |  | Dwie zwojnice przedstawione na rysunku połączono do źródła prądu. Zwojnice różnią się sposobem nawinięcia zwojów. Określ bieguny magnetyczne tych zwojnic. |
| 7 |  | Wykres przedstawia zależność natężenia prądu przemiennego od czasu. Na podstawie wykresu określ okres, częstotliwość i amplitudę tego prądu. |
| 8 | Podczas zbliżania miedzianego pierścienia do magnesu powstał prąd o kierunku zaznaczonym strzałkami na rysunku. Na podstawie podanego kierunku prądu w pierścieniu określ bieguny magnetyczne magnesu. |  |
| 9 |  | Na podstawie rysunku określ kierunek prądu w przewodniku oraz zaznacz kierunek linii pola magnetycznego. |
| 10 | Uzwojenie pierwotne transformatora liczy 1000 zwojów, a uzwojenie wtórne 100 zwojów. Do uzwojenia wtórnego podłączono żarówkę o oporze 32(, przez który płynie prąd o natężeniu 0,25A. Oblicz napięcie na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym. |  |
| 11 | Do transformatora podłączono baterię płaską 4,5V. Jakie napięcie panuje po stronie wtórnej jeżeli liczba zwojów po stronie pierwotnej wynosi 30 a po stronie wtórnej 120 |  |
| 12 | Oblicz prąd przepływający przez oporniki. Oblicz moc na obu opornikach. |  |
| 13 |  | Rysunek przestawia zależność natężenia od przyłożonego napięcia dla dwóch oporników. Który opornik ma większy opór i ile razy |