Maszyny proste

## Maszyny proste – to przyrządy ułatwiające wykonanie pracy przy działaniu taką samą lub mniejszą siłą, zaliczamy do nich m.in. dźwignię dwustronną i jednostronną, bloki nieruchome i ruchome, kołowrót, równię pochyłą

Dźwignia dwustronna może znajdować się w równowadze, jeżeli wartości sił i długości ramion sił spełniają warunek:

F1 – wartość siły działającej na pierwsze ramię,

r1 – długość pierwszego ramienia,

F2 – wartość siły działającej na drugie ramię,

r2 – długość drugiego ramienia

Zadania

- Którą częścią nożyczek należy ciąć gruby materiał, aby go najłatwiej przeciąć ?Dlaczego?

- Które zęby wywołują większy nacisk: siekacze czy trzonowe? Dlaczego ?

- Czy większy zysk na sile osiągamy, stosując dźwignię jednostronną, czy dwustronną? Uzasadnij odpowiedź.

- Jaką siłą musisz ścisnąć rączki dziadka do orzechów, aby zgnieść orzech, którego łupina wytrzymuje nacisk 500[N]? Długość dłuższego ramienia wynosi 15[cm], zaś krótszego 3[cm].

- Kołowrót ma średnicę walca, na który nawinięty jest 10-centymetrowy sznur. Od osi do rączki kołowrotu jest odległość 50cm. Jaką siłą trzeba działać, aby wyciągnąć ze studni 10l wody?

- Równowaga maszyn prostych jest zachowana gdy spełniony jest warunek F1*r1=F2*r2 (siła razy ramię). Jaką masę możemy podnieść za pomocą dźwigni dwustronnej jeżeli ramię na jakiej się znajduje wynosi 4 cm, a my działamy siłą 400 N na ramieniu 10 cm? Przyjmij g= 10 m/s2.

- Podaj 8 przykładów maszyn prostych z życia codziennego.

- Na krótszym końcu dźwigni dwustronnej zawieszono ciało o ciężarze 200N . Naciskając ręką na dłuższy koniec dźwigni obniżono ją o 20cm wykonując pracę 10J. Jaką siłą naciskano na dłuższy  koniec dźwigni i na jaką wysokość podniesiono ciało?

- Jaki musi być długi klucz do odkręcania śrub w kole samochodu, jeżeli szerokość śruby wynosi 2cm, a siła dokręcenia śruby w kole  wynosi 4000N, a osoba odkręcająca śruby w kole dysponuje max siłą  200N.

- Aby odkręcić śrubę w kole samochodu użyto siły 200N. Jak zmieni się ta siła jeżeli do okręcania kół weźmiemy klucz 4 razy dłuższy /zakładamy     że siłę w obu przypadkach przykładamy na końcu klucza/

| W jakiej odległości od punkt podparcia należy umieścić masę m2= 3kg aby zrównoważyć siłę F=5N którą przyłożono w odległości r1=20 cm od punktu podparcia rysunek poniżej. Dźwignia jest podparta dokładnie w środku |  |
| --- | --- |

| Podnosząc ciężką skrzynię za pomocą dźwigni dwustronnej wykonano pracę 200J działając na jej dłuższy koniec siłą o wartości 400N. Na jaką wysokość podniesiono skrzynię jeżeli jej ciężar wynosił 2kN |  |
| --- | --- |

| 13. Aby dźwignia pozostała w równowadze na punkt B należy działać siłą a) Fb= Fa b) Fb =3Fa c) Fb =1/3Fa d)6Fb=2Fa |  |
| --- | --- |
| 14 . Do końców pręta przedstawionego na rysunku przyłożono siły F1 =8N i F2 = 2N. Aby pręt pozostał w równowadze, należy go podeprzeć a) w punkcie A, b) w punkcie B ,c) w punkcie C, d) w punkcie D |  |